## Slide 1
AUTONOMOUS MINICAR BATTLE 公式ベースプログラム
togikaidrive-dev とは
超音波センサ・LiDAR・カメラで自動運転するミニカーのベースプログラム解説
プログラムが分からない方のための入門資料

## Slide 2
OVERVIEW ― 1枚で分かる全体像
全体の流れは、たった3ステップ
01 認知
SENSE
超音波・LiDAR・カメラで
周囲の状況を測る
→
02 判断
THINK
得られた情報から
進む方向と速さを決める
→
03 操作
ACT
決めた指示を
モーターとサーボに伝える
この3ステップを 1秒間に何度も 繰り返すことで、ミニカーは自動で走り続ける（run.py のメインループ）
02

## Slide 3
PROGRAM MAP ― どんなプログラムで出来ている？
主なプログラムとその役割
run.py
全体をまとめる指揮者
config.py
設定 ― 走行モードや速度を決める
ultrasonic.py
camera.py / lidar.py
認知 ― センサーで周りを見る
planner.py
判断 ― 走り方のロジックを決める
motor.py
操作 ― ステアリング・モーターへ出力
train_pytorch.py
学習 ― 走行データからAIモデルを作る
data_viewer
(外部Webアプリ)
ツール ― データの可視化・確認
03

## Slide 4
EXECUTION FLOW ― プログラムはこの順番で動く
実行フロー ― 複数プログラムの連携
run.py 起動
→
config.py 読み込み（設定を反映）
🔁 メインループ（1秒間に何度も繰り返す）
センサー取得
ultrasonic.py / camera.py / lidar.py
→
planner.py
判断（steering, throttle決定）
→
motor.py
操作（PWM出力）
→
記録（任意）
record_manager
▲
くり返す
🎓 学習ループ（オフライン・任意）
記録データ
→
data_viewer
で確認・整理
→
train_pytorch.py
で学習
→
学習済みモデル
▼
▲
💡 記録したデータは学習ループへ、学習済みモデルは planner.py の推論(自動走行時)へ ― どちらも任意で、手動運転だけでも走行可能
04

## Slide 5
01 / RUN.PY
run.py ― 全体を動かす指揮者
python run.py
を実行すると起動する、走行時のメインプログラム。
認知・判断・操作・記録の4つの処理を、
電源が切れるまでひたすら繰り返す。
# 認知
sensor_data = data_aggregator.update_sensors()
# 判断
steering, throttle = planner_instance.planning_seaquence(...)
# 操作
motor_instance.set_steering_pwm_value(steering)
実際の run.py 中のコメント表記（簡略化）
1
センサー値を取得
超音波/LiDAR/カメラ、コントローラーの状態を読む
2
steering・throttle を決定
手動モードなら人間の入力、自動モードなら planner.py が計算
3
モーターへ出力
motor.py 経由でPWM信号としてサーボ・ESCへ送る
4
データを記録（任意）
記録中なら画像・センサー値・操作値を保存し学習に使う
💡 コントローラーのSボタンで「手動 → 自動ステアリングのみ → 完全自動」を切替
05

## Slide 6
02 / CONFIG.PY
config.py ― 挙動を決める設定書
プログラムのコードを書き換えなくても、この1ファイルを編集するだけで走行モードや速度、使うセンサーを変更できる。
config_default.py
デフォルト設定（原本・編集しない）
自動コピー →
config.py
個人設定（自由に編集OK・git管理外）
削除すれば config_default.py から再生成される
主な設定項目（抜粋）
設定名 | 意味 | 値の例
PLAN | 走行モード | "right_left_3" / "donkeycar" / "nn" など
ACTIVE_SENSORS | 使うセンサー | ["ultrasonic"] / ["lidar","camera_0"] など
FORWARD_STRAIGHT / CORNER | 速度 | 直線用 0.4 ／ カーブ用 0.3（0〜1）
MODEL_NAME | 学習済みモデル | 自動走行で読み込むファイル名
走行モード一覧（抜粋）
manual（手動）
right_left_3（回避）
wall_follow_pid（壁沿い）
nn（NN推論）
donkeycar（CNN）
06

## Slide 7
03 / ULTRASONIC.PY・CAMERA.PY・LIDAR.PY
認知 ― センサーで周りを見る
超音波・LiDARは「ToF（Time of Flight）方式」で、波を発射して反射が戻るまでの時間から距離を計算する。カメラは光を捉えて画像として周囲を記録する。
超音波センサー
ultrasonic.py（HC-SR04）
検知角度
約15度（片側）
検知距離
2cm〜400cm
精度
±3mm
コスト
安価
LiDAR
lidar.py（YDLIDAR等）
検知角度
270〜360度
検知距離
2cm〜12m
精度
数mm〜数cm
コスト
高価
カメラ
camera.py
取得情報
色・形・テクスチャ
用途
AI画像認識・物体検知
環境依存
照明に依存
コスト
やや高価
07

## Slide 8
04 / PLANNER.PY
planner.py ― 走り方を決める頭脳
認知で得たセンサー値をもとに、ステアリングとスロットルを決める。判断方式は大きく2種類。出力は常に -1〜1 の統一形式。
ルールベース
「こういう時はこうする」を人間が明示的に書く方式。right_left_3・wall_follow・wall_follow_pid など。
○ 動作が明確・少ないデータで動く × 複雑な状況に弱い
ニューラルネットワーク
人間の運転データを学習し、AIが判断する方式。nn（センサー値）・donkeycar / resnet18（カメラ画像）など。
○ 複雑なパターンに対応 × 大量の学習データが必要
例：right_left_3（3センサー障害物回避）
前方センサー値を取得（左前・正面・右前）
↓
いずれかが検知距離より近い？
↓
左右どちらが
より開けている？
障害物なし
そのまま直進
↓
開けている側へ旋回 → steering 出力
08

## Slide 9
05 / MOTOR.PY
motor.py ― 命令を実際の動きに変える
planner.py が決めた「-1〜1の指示値」を、サーボ・ESCが理解できる「PWM信号」に変換して物理的に車を動かす。
PWM信号の仕組み（パルス幅で角度・速度を指定）
短い＝左最大 / 後退
中間＝中央 / 停止
長い＝右最大 / 前進
正規化値 → PWM値の対応（例：中央370, 幅80）
ステアリング指示値 | PWM値
-1.0（左最大） | 290
0.0（直進） | 370
+1.0（右最大） | 450
ハードウェアの流れ
Raspberry Pi / Jetson
↓
PCA9685（PWMコントローラ・I2C接続）
↓
ステアリングサーボ ／ ESC（モーター）
PCA9685が正確なPWM信号を専用ハードウェアで生成するため、CPUの負荷を増やさず安定して動かせる。
09

## Slide 10
06 / TRAIN_PYTORCH.PY・DATA_VIEWER
train_pytorch.py ― 運転を学習する
AIに運転を学習させるための一連の流れ。ルールベースでは対応しきれない状況にも対応できるようになる。
1
手動走行
人がコントローラーで操作し、
センサー値・画像・操作値を記録
→
2
データ確認
data_viewer（Webアプリ）で
収集データを確認・クレンジング
→
3
学習
train_pytorch.py で
ニューラルネットを学習
→
4
自動走行
学習済みモデルを使って
自動運転（donkeycar等）
💡 カメラ画像を使うモデル（donkeycar / resnet18等）の学習には annotation_training_d2j との連携が必要
10

## Slide 11
SUMMARY
まとめ ― なぜこの設計なのか
役割がはっきり分離
認知(センサー)・判断(planner)・操作(motor)が独立しているので、どこを直せばいいか分かりやすい
config.py だけ触ればいい
プログラムを書けなくても、速度やモード選びは設定ファイルの数値・文字を変えるだけで調整できる
ルールからAIまで選べる
シンプルなルールベースから、学習させたニューラルネットまで、走行モードを切り替えて試せる
段階的に慣れていける
ultrasonic.py → motor.py → run.py の順にクイックスタートで動作確認しながら理解できる
次の一歩： python ultrasonic.py → python motor.py → python run.py の順に動かして、自分のミニカーで体験してみよう
11